Tisková zpráva
Teplice, 16. května 2017

SVS zahajuje rekonstrukci poruchového vodovodu v Žalhosticích

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujícího vodovodu v obci Žalhostice.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší zahájené investiční akce v Žalhosticích bude zrekonstruován v délce téměř 980 metrů poruchový vodovod, na který je připojeno cca 80 obyvatel obce.“

Více o stavbě:

Obec Žalhostice těsně sousedí s městem Litoměřice. Stávající vodovod v obci je tvořen ocelovým potrubím vnitřního průměru 100 mm. Byl uveden do provozu roku 1932 a dnes je ve špatném technickém stavu. Důvodem opakovaných poruch a odstávek je silná koroze, perforace stěn a inkrustace nad 40 %. Kanalizace z let 2004-2005, jež je vedena v souběhu a místy vodovod kříží, je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci vodovodu, pro kterou se použije potrubí z  polyetylénu průměru 110 mm v celkové délce 978,2 metrů. Stavba bude provedena vzhledem k umístění vodovodu v komunikaci č. II/261 převážně bezvýkopovou metodou. Dva úseky budou provedeny metodou berstlining (zatažení nového potrubí stejného nebo většího průměru při současném roztlačení stávajícího potrubí) 
a jeden úsek bude realizován metodou řízeného podvrtu. Pouze kratší úsek v délce 30 metrů bude proveden v otevřeném výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících 17 domovních vodovodních přípojek, rekonstrukce dvou armaturních šachet a propojení na tři odbočující řady.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. dubna 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2017, následně bude SÚS provádět kompletní rekonstrukci povrchu této komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 8982 km vodovodů (bez přípojek), 192 čistíren odpadních vod a 3954 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Orientační schéma: